## Slide 1
Efektívny evolučný algoritmus s využitím znalostí na rozdelenie úloh opeľovacím robotom a postrekovacím dronom v prostredí viacerých sadov
Lukáš Gereg, Miroslav Košarič
Pôvodní Autori: Cun-Hai Wang, Quan-Ke Pan, Wei Zhang, Zhong-Hua Miao, Xue-Lei Jing, Wei-Min Li, Bing Wang
Odkaz na článok

## Slide 2
V každom sade sú:
Komplikácia:
Cieľ:
1. AKÝ JE PROBLÉM?
Máme niekoľko sadov rozptýlených na rôznych miestach...
Viacero sadov, kde každý sad má inú veľkosť aj množstvo stromov.
Cieľom je minimalizovať čas, kým sa všetci roboti a drony po dokončení úloh vrátia do depa v najpomalšom sade.
– teda chceme skrátiť ten “najhorší” čas medzi všetkými sadmi.
Majú na starosti opelenie stromov
OPEĽOVACÍ ROBOTI
Majú na starosti postrek
POSTREKOVACIE DRONY
Dron nesmie začať postrek, kým robot úplne nedokončí opelenie toho istého stromu.

## Slide 3
ROBOTI A DRONY
Majú na starosti opelenie stromov
OPEĽOVACÍ ROBOTI
Majú na starosti postrek
POSTREKOVACIE DRONY

## Slide 4
V AKOM PORADÍ MAJÚ AGENTI CHODIŤ OD STROMU K STROMU?
Každý robot a dron následne vytvoria trasu (napr. depo → strom A → strom B → depo). Poradie stromov rozhoduje o ich celkovom pracovnom čase.
ČAKANIE DRONOV NA ROBOTOV
Keď dron príde k stromu skôr než robot skončí opelenie, musí čakať. Túto čakaciu dobu musíme minimalizovať rozumným naplánovaním poradia aj alokácií.
KOĽKO DÁME ROBOTOV A DRONOV DO KTORÉHO SADU?
Máme m robotov a l dronov celkovo, no treba ich rozdeliť medzi h sadov tak, aby sa niektorý sad nepreťažoval (množstvo stromov by prevýšilo kapacitu robotov) ani nebol poddimenzovaný (pridlhé čakanie dronov či robotov v jednotlivých sadoch).
KTORÝ STROM PRIRADÍME KTORÉMU ROBOTOVI A DRONU?
V každom sade označíme stromy na opelenie. Každý strom musí dostať presne jedného robota a presne jedného drona.
2. ČO JE POTREBNÉ VYRIEŠIŤ

## Slide 5
3. AKO BOL EVOLUČNÝ ALGORITMUS NAVRHNUTÝ
Autori navrhli evolučný algoritmus nazvaný IEAPK (improved evolutionary algorithm with problem-specific knowledge).

## Slide 6
KROKY EVOLUČNĚHO ALGORITMU
Jednotlivé kroky vývojového diagramu
1
Inicializácia hyperparametrov
Nastavenie hyperparametrov PS,
μ, δ a parametra zastavenia
2
Evolučné kroky založené na redistribúcii
Použitie operátorov EVO1–EVO4 na vyváženie časov a zaťaženia s použitím μ evolučných krokov v kritickej záhrade
3
Inicializácia populácie
Kombinácia náhodného a heuristického generovania jedincov – zabezpečí prítomnosť kvalitných kandidátov od začiatku trénovania

## Slide 7
KROKY EVOLUČNĚHO ALGORITMU
Jednotlivé kroky vývojového diagramu
Adaptívne lokálne prehľadávanie
Použitie operátorov NS1–NS4 v 2 fázach s cieľom hodnotenia úspechu a následného použitia δ adaptívnych krokov s ruletovým výberom operátora
5
Podmienka ukončenia algoritmu
Ukončenie algoritmu na základe počtu generácií alebo chýbajúceho zlepšenia v dopredu definovanom počte generácií
6
Evolučné kroky založené na rovnováhe záhrad
Presun najefektívnejšieho agenta medzi záhradami s najdlhším a najkratším časom
4

## Slide 8
Náhodná inicializácia: časť jedincov kompletne náhodná pre diverzitu.
Robot-Drone heuristika:
  Priradíme robotov k záhradám.
  Rozdelíme opeľovacie úlohy robotom (greedy/nearest-neighbor).
  Priradíme dronov k ich postrekovacím úlohám.
Drone-Robot heuristika: opačný postup – najskôr priradíme dronov, potom robotov.
Spojenie heuristických a náhodných jedincov do populácie veľkosti PS (1x Drone-Robot, 1x Robot-Drone, zvyšok generujeme náhodne).
Inicializácia populácie

## Slide 9
Identifikácia agentov: v každej záhrade nájdeme
  agenta s maximálnym vs. minimálnym časom (EVO1/EVO3)
  agenta s najvyšším vs. najnižším počtom úloh (EVO2/EVO4).
EVO1/EVO3: presunieme 1–2 úlohy z najpomalšieho agenta na najrýchlejšieho – nájdeme a / a a presunieme úlohy na optimálnu pozíciu ak zlepší rýchlosť ošetrenia záhrady.
EVO2/EVO4: presunieme 1–2 úlohy z najviac vyťaženého agenta na najmenej vyťaženého– nájdeme a / a a presunieme úlohy na optimálnu pozíciu ak zlepší rýchlosť ošetrenia záhrady.
Po každom presune prepočítame a ak sa zníži, akceptujeme zmenu.
Extra μ evolučných krokov: aplikujeme na kritickú záhradu s najvyšším .
Evolučné kroky založené
na redistribúcii

## Slide 10
Nájdeme (záhradu s najväčším ) a (s najmenším ).
Presunieme agenta (robota alebo drona) s najlepším časom z do .
Úprava priradenia úloh:
  Pri pridávaní agenta → odoberieme posledné úlohy z najpomalšieho agenta v a pridáme novému, kým sa časy nevyrovnajú.
  Pri odobratí agenta → rozdistribuujeme jeho úlohy do medzi zostávajúcich agentov optimálnym vložením.
Overíme, že každá záhrada má aspoň jedného robota aj drona.
Ak novo vzniknuté riešenie zlepšilo , nahradíme staré riešenie.
Evolučné kroky založené
na rovnováhe záhrad

## Slide 11
Adaptívne lokálne prehľadávanie
Prieskumná fáza:
  Aplikujeme všetky 4 operátory (NS1–NS4) na každú záhradu:
    NS1: výmena dvoch úloh v rámci jedného agenta – optimalizácia času agenta.
    NS2: výmena úloh medzi dvoma agentmi – efektívnosť trás oboch agentov.
    NS3: presun úlohy v rámci jedného agenta – optimalizácia trasy agenta.
    NS4: presun úlohy medzi dvoma agentmi – optimalizácia zaťaženia agentov.
  Sledujeme jednotlivé úspechy s₁…s₄ (počet zlepšení).
Fáza využitia znalostí:
  Spočítame pravdepodobnosti P(NSᵢ) = (sᵢ+1)/(s₁+s₂+s₃+s₄+4).
  Pre δ iterácií vyberieme operátor ruletovým výberom a aplikujeme ho.
  Ak sa riešenie zlepší, akceptujeme ho; inak ponecháme predchádzajúce riešenie.

## Slide 12
VÝSLEDKY EXPERIMENTOV

## Slide 13
Pre experimenty bolo použitých 125 „kalibračných“ spustení
Konfigurácie:
  Počet záhrad ℎ ∈ { 4, 5, 6, 7, 8 }
  Počet robotov 𝑚 ∈ { 20, 24, 28, 32, 36 }
  Počet dronov 𝑙 ∈ { 20, 24, 28, 32, 36 }
Postup: Testovaných bolo 64 kombinácií parametrov
  veľkosť populácie 𝑃𝑆 ∈ { 10, 15, 20, 25 }
  počet extra evolučných krokov pre kritické záhrady 𝜇 ∈ { 2, 4, 8, 12 }
  počet adaptívnych lokálnych prehľadávaní na záhradu 𝛿 ∈ { 10, 20, 30, 40 }
Výsledky kalibrácie: Najlepšie nastavenie bolo pre parametre 𝑃𝑆 = 15, 𝜇 = 8, 𝛿 = 30
Výber parametrov a
komponentov IEAPK

## Slide 14
Následne bolo použitých 375 „testovacích“ spustení, každé otestované 4-krát
Tieto výsledky boli kontrolované oproti „kalibračným“ spusteniam
Varianty:
  IEAPK-1: bez heuristickej inicializácie
  IEAPK-2: bez EVO redistribučnej fázy
  IEAPK-3: bez fázy rovnováhy záhrad
  IEAPK-4: bez adaptívneho lokálneho prehľadávania
Pre vyhodnotenie sa použila relatívna percentuálna odchýlka (RPD)
Výsledok experimentov: Plný IEAPK prekonal všetky testovacie varianty
Výber parametrov a
komponentov IEAPK